Zagadnienia z Inżynierii procesowej, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, stacjonarnych, na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

- Równanie ciągłości strugi płynu.

Przedstawić zastosowanie tego równania dla przypadku przedstawionego na rysunku.

Znane są: prędkość przepływu cieczy ū2,

średnice d i D. Wyznaczyć prędkość ū1.

2. Równanie Bernoulliego dla płynu rzeczywistego przepływającego ruchem izotermicznym i ustalonym przez dwa przekroje przewodu o zmiennej średnicy.

Przedstawić równanie Bernoulliego dla przypadku widocznego na  rysunku i omówić rodzaje energii reprezentowane przez poszczególne składniki tego równania.

3. Zastosowanie kryterium Reynoldsa do określenia rodzaju ruchu płynu rzeczywistego.

Na podstawie rysunku omówić rodzaje ruchu płynu. Podać zakresy wartości liczby Reynoldsa rozgraniczające poszczególne rodzaje ruchu.

4. Straty ciśnienia podczas przepływu płynów newtonowskich spowodowane oporami przepływu.

Wykorzystując rysunek omówić przyczyny i miejsca występowania oporów przepływu oraz sposób wyznaczania całkowitych strat ciśnienia.

5. Przenikanie ciepła przez przegrodę płaską w stanie ustalonym – współczynniki.

Podać przyjęte symbole niżej przedstawionych współczynników, ich jednostki miary i opis słowny jednostki zgodnie z układem SI.

| 1) Współczynnik przewodzenia ciepła |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) Współczynnik wnikania ciepła |  |  |  |
| 3) Współczynnik przenikania ciepła |  |  |  |

6. Przenikanie ciepła w stanie ustalonym między płynami oddzielonymi przegrodą z ciała stałego – wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła z przegrody do płynu.

Wykonać obliczenia dla danych przedstawionych na załączonym wykresie.

7. Zmiany temperatury i entalpii wody podczas jej ogrzewania izobarycznego od stanu ciekłego (poniżej temperatury wrzenia) do stanu pary przegrzanej.

Narysować wykres zmian temperatury i omówić zmiany entalpii substancji podczas ogrzewania.

8. Wymiennik ciepła - obliczanie strumienia ciepła oddawanego podczas jego pracy do otoczenia.

Obliczyć wartość tego strumienia dla danych przedstawionych na schemacie.

Uwaga: symbole  i  oznaczają wlotową i wylotową temperaturę nośnika oddającego ciepło, a  i , wlotową i wylotową temperaturę nośnika pobierającego ciepło.

9.	Zmiany temperatury nośników ciepła wzdłuż wymienników ciepła.

Narysować wykresy zmian temperatury nośników dla przypadków przedstawionych na schematach.

Uwaga: symbole  i  oznaczają wlotową i wylotową temperaturę nośnika oddającego ciepło, a  i , wlotową i wylotową temperaturę nośnika pobierającego ciepło.

10. Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła  przy wykorzystaniu modelu o parametrach skupionych nieustalonego przewodzenia ciepła i prawa stygnięcia Newtona.

- Model o parametrach skupionych:

- Prawo stygnięcia Newtona:

11. Bilans cieplny wyparki jednodziałowej o działaniu ciągłym.

Przedstawić bilans cieplny przy wykorzystaniu rysunku.

Oznaczenia:  D, G i W – strumienie masy

indeksy dolne:  0 i 1: dot. surowca i koncentratu

d i w: dot. czynnika grzejnego i pary wtórnej

indeksy górne:

„” : parametry pary nasyconej suchej

‘ : parametry cieczy nasyconej

12. Jednostkowe zapotrzebowanie na parę grzejną do zagęszczania roztworów w wyparce rzeczywistej i teoretycznej.

Wyznaczyć d [kgpary/kgH2O-odp.] przy wykorzystaniu bilansu cieplnego procesu w postaci:

Indeksy dolne:  0 – parametry surowca, 1 – parametry koncentratu,

d – parametry pary grzejnej, w – parametry pary wtórnej.

13.  Graficzna metoda wyznaczania szybkości suszenia w dowolnie wybranym punkcie krzywej suszenia.

Wykorzystać rysunek.

14. Kinetyka suszenia konwekcyjnego – etapy suszenia.

Wykorzystując załączony rysunek omówić etapy suszenia krajanki z owoców lub warzyw.

15. Suszenie konwekcyjne adiabatyczne o działaniu ciągłym w wariancie normalnym – wyznaczanie zapotrzebowania na strumień masy powietrza suchego ( L ) dla znanych parametrów procesu.

Wykorzystać rysunek. Założyć, że znane są następujące parametry powietrza: t0, φ0, t1ad, φ2 oraz strumień masy i wilgotność surowca Gin, win  jak również wilgotność suszu wout.

16. Wyznaczanie jednostkowego zużycia energii adiabatycznego procesu suszenia konwekcyjnego o działaniu ciągłym (w wariancie normalnym) dla przykładowych danych.

Wyznaczyć qad_wł  dla przykładowych danych: temperatura powietrza suszącego na wlocie do suszarki 16°C, a na wylocie 28°C; wilgotność względna powietrza w tych miejscach to odpowiednio 60% i 70%. Wykorzystać wykres i-x.

17. Procesy destylacji - podstawowe pojęcia i prawa wykorzystywane w projektowaniu: (a) prawo Raoulta dla roztworów doskonałych, (b) lotność bezwzględna i lotność względna.

18.	Destylacja prosta - zmiany temperatury oraz składu roztworu i destylatu podczas trwania procesu.

Wykorzystać diagram składu. Wyjaśnić jak, podczas trwania procesu, zmienia się skład roztworu, a jak destylatu, gdy temperatura wrzenia mieszaniny dwuskładnikowej zmienia się od tp do tk. Uzupełnić schemat aparatury.

19. Wymiana ciepła i masy między pęcherzykiem pary i cieczą mieszaniny dwuskładnikowej na półce kolumny rektyfikacyjnej.

Wykorzystać rysunek. Wyjaśnić me-chanizm wzbogacania par w SBL.

20. Wyznaczanie teoretycznej liczby półek kolumny rektyfikacyjnej tak, aby z surówki o składzie xF, przy stopniu deflegmacji Rrob, otrzymywać destylat o składzie xD i ciecz wyczerpaną o składzie xb.

Wykorzystać schemat i wykres równowagi. Założyć: Rrob = 3; surówka dopływa do kolumny w stanie wrzenia. Wiadomo, że dla przestrzeni między-półkowych  y(0) = xD/(Rrob + 1).  Zaznaczyć na wykresie punkty 1G, 1C, 2G, 2C widoczne na schemacie.

21. Wyjaśnić dlaczego szybkość suszenia w złożu fluidalnym jest większa niż w złożu nieruchomym, gdy w obu przypadkach temperatura i wilgotność powietrza suszącego są takie same.

Wykorzystać 1-sze prawo dyfuzji Ficka w formie równania, które opisuje wnikanie masy pary wodnej w warstwie granicznej tuż przy powierzchni suszonego materiału w okresie stałej szybkości suszenia:

22.	Ekstrakcja dwustopniowa współprądowa w układzie ciecz-ciecz.

Wyjaśnić przebieg procesu przy wykorzystaniu trójkąta Gibbsa oraz załączonego schematu aparatury. Nanieść symbole substancji biorących udział w procesie.

23.  Proces filtracji: rozkład ciśnienia cieczy wzdłuż warstwy osadu, ogólne równanie szybkości filtracji i wpływ parametrów procesu na jego szybkość.

Wykorzystać rysunek.

= ---------------------

24. Mechanizm separacji membranowej.

Wykorzystać rysunek. Przedstawić mechanizm separacji membranowej oraz zdefiniować strumienie wchodzące w skład układu membranowego. Podać zalety stosowania procesów separacji membranowej w przemyśle spożywczym.

# Text boxes

a)

b)

czas ogrzewania

W

G0

D·i”

G1

u  [kgH2O /kgss]

du/dτ

kgH2O /(kgss·s)

t

°C

[kJ /kgsp]

Dokończ schemat ideowy procesu i zaznacz punkty charakteryzujące czynnik suszący ( 0, 1ad, 2 ), zarówno na schemacie jak i na wykresie i-x.

0

●

Dokończyć schemat ideowy procesu; zaznaczyć punkty charakteryzujące czynnik suszący ( 0, 1ad, 2 ), zarówno na schemacie jak i na wykresie i-x.

0

●

Membrana